## Slide 1: Maak je woning energiezuinig
Notes: Deze gebruiken we als startpagina als mensen binnenlopen en iemand van DH de mensen welkom heet en jou introduceert. Ik heb hem er maar meteen voor jouw presentatie gezet

## Slide 2: Frank Elders

## Slide 3: Inhoud
Waarom energie besparen?
  Wat is uw reden?
Stappenplan energiezuinige woning
Energieloket gemeente Raalte
Vragen

## Slide 4: Waarom?
Waarom energie besparen, wat zijn uw drijfveren?
  Klimaat
  Onderhoud woning
  Comfort verbeteren
  Energieverbruik verminderen
  Label verhogen
  Waarde verhogen
  Woonlasten verlagen

## Slide 5: Stappenplan verduurzaming woning
Huidig energieverbruik
  Gasverbruik
  Electra
Isoleren
Ventileren
Warmtepompen
Zonnepanelen
Zonneboiler
Subsidie mogelijkheden

## Slide 6: Gasverbruik
Is gasverbruik passend bij woning en gezinssituatie
Monitoring
Comfort standen warm water
Instellingen CV
  Elke graad warmer ongeveer 10% meer gas
  Thermostaat trapsgewijs verhogen
  Zomerstand
  Inregelen CV
Hoeveelheid warm water

## Slide 7: Gemiddelde gasverbruik 2025

## Slide 8: Electra verbruik
Is verbruik passend bij woning en gezinssamenstelling?
Monitoring geeft inzicht
Ledverlichting
Oude mechanische ventilatie units
Oude (extra) koelkasten en vriezers
Pompen
  Vloerverwarming
  Vijver

## Slide 9: Gemiddelde elektriciteitsverbruik 2025

## Slide 10: Isoleren
Gevels
  Spouwmuur, minimaal 4 cm schone spouw
  Binnengevelisolatie
  Buitengevelisolatie
Kozijnen/Glas
Vloer
  Vochtige kruipruimte eerst bodem
Dak
Kierdichting
Warmtebeeld onderzoek plaatje ???

## Slide 11: Minimale isolatiewaardes per bouwjaar

## Slide 12: Ventileren, gezond binnenklimaat
Natuurlijke ventilatie
Mechanische ventilatie
  Vraag gestuurd CO2 en vocht
Warmte terug winning
Opm. bij verbeteren woning ventilatie meenemen
Opm. meer ventileren dan nodig is verlies

## Slide 13: All electric/ (hybride) warmtepompen
Electrische CV ketel
  Voordelig in aanschaf
  Duur in gebruik
  Verboden in nieuwbouw
Hybride naast (huidige) CV ketel
  Gasbesparing mogelijk 50-80%
    Afhankelijk isolatiewaarde woning
    Afhankelijk warm water verbruik
    Afhankelijk afgifte systeem (vloerverwarming)
  Investering geschat € 4.500 incl. subsidie
All electric
  Bron– water
  Lucht– water

## Slide 14: Zonneboiler
Subsidie beschikbaar
Ongeveer 60% besparen
  Op het deel warm water
Vaak lange terugverdientijd

## Slide 15: Zonnepanelen
Kan nog steeds interessant zijn door lagere prijzen
  Geen BTW
  Terugleverkosten
  Salderen vervalt 1-1-2027
Hoger eigen verbruik deel bij oriëntatie oost-west
Geschikt voor accu pakket
  Meer eigen verbruik zonnepanelen/minder terug leveren
  Inkoop moment verschuiven
  Energie management systeem
Geschikt voor afschakelen bij negatieve energieprijs

## Slide 16: Subsidie mogelijkheden
ISDE subsidie www.rvo.nl/isde/woningeigenaren
  Rekenmodule
  Voorwaarden
    Uit laten voeren
    2 maatregelen verdubbelen subsidie
    Let op minimale eisen isolatiewaardes
    En meer zie site
Gemeentelijke subsidie komt eraan
  2 slechte vlakken, bijvoorbeeld vloer en glas
  Onder bepaalde WOZ

## Slide 17: Energieloket Raalte
3 energie vakmannen
Inloopspreekuur 3e dinsdag van de maand
Gratis adviesgesprek
Gratis energiescan
Aanmelden adviesgesprek/energiescan

## Slide 18: Tot slot
Kijk ook eens op:
  www.milieucentraal.nl
  https://energieloketten.nl/raalte
Vragen?